Ritning 457370

Tillgång till Verkstadshandbok och sökfunktion på Internet behövs

NAMN:

1. Vilket material skall användas vid tillverkning? Tag även reda på tre legeringsämnen som ingår samt vilken egenskap enligt tillverkaren som är utmärkande för materialet.

2. Ange maxmått på diametern för det genomgående hålet.

3. Vilket basmått gäller för ISO toleransen?

4. Är ISO-toleransen symmetrisk?

5. Stämmer den i parentesen utskrivna toleransen?

6. Om man istället hade skrivit Ø3 H9 hur stor hade då toleransvidden blivit?

7. Vilken typ av snitt förekommer på ritningen?

8. Vad gäller för ytkrav på mantelytan i det borrade hålet?

9. Ange detaljens engelska benämning.

10. Ange fyra olika linjetyper, som finns på ritningen.

11. Är detaljen symmetrisk (liksidig)? (1p)

12. Vad anger/visar måttet 14? Vid ej toleranssatta mått brukar vanligtvis SS-ISO 2768-1 gälla om så står angivet på ritningen. Vad gäller i detta fall?

13. Beskriv/rita symbolen som anger var på detaljen märkning ska ske.

14. Hur bred är spetsen på den uppstickande ”taggen”?

15. Hur stort/långt är hjälpmåttet?

16. Ett mått förekommer 2ggr, vilket?

17a. Vad heter bearbetningsmetoden i op90?

17b. Hur fungerar denna metod? Beskriv kortfattat.

18. Vilket avstånd är det mellan centrum på det genomgående hålet Diameter 3 och cirkulärfräsningen diameter 6?

19. Om detaljen istället hade tillverkats i SS-EN 10084 hur stor hade då kromhalten varit i materialet?

20. Hur ska skarpa kanter hanteras?

21. Form & Lägetoleranser finns beskrivet i VE-handboken, det finns 1st på ritningen. Vad heter den? Hur stor är toleransen? Har den en referens? Om ja, vad heter referensen? Totalt 4 svar på denna fråga.

22. Beskriv den efterföljande värmebehandlingsmetoden.